## Slide 1: 针对 ks34461a 自动测试脚本的问题回顾

## Slide 2: 开发目标
目标：编写针对 ks34461a 的 py 自动测试脚本​
要求：实现usb及lan两种连接模式的数据采集功能，并且以mat的格式输出数据​

## Slide 3: 主要问题及解决方法

## Slide 4: 问题 1：组件的布局问题
现象：
  生成组件时出现明显错位等布局错乱​
原因：
  对 pack 布局中 side 和 anchor 参数理解偏差、配置错误​
解决方法：​
  创建多个 Frame，设置 anchor 为最左边、side 为默认（最上边），使框架从上到下排列且左靠齐​
  框架内并排组件 side 靠左，实现有序排布

## Slide 5: 问题 2：无线连接模式的问题
现象：​
  开发 lan 模组时出现持续性连接错误​
  pyvisa 的 rmlistresources 提供的 visa 地址无法直接用于 openresource，导致从ui导入visa地址并打开设备失败​
原因：​
  lan 模式对 tek visa适配性差​
  替换为 ks visa 后，存在socket lan 连接模式下 visa 地址显示错误问题​
解决方法：​
  尝试解决 tek 驱动问题无效​，尝试用ks visa替换默认驱动无效
  卸载 tek 和 ks visa，下载适配性更高的 ni visa

## Slide 6: 问题 3：用户输入延迟问题
现象：
  用户输入停止测量指令后，程序需等待 sleep 结束才响应​
原因：
  完整 sleep 使程序完全停止，无法实时检测用户输入​
解决方法：
  将每秒睡眠时间分成 100 份，每次 sleep 后 update，实时检测输入

## Slide 7: 问题 4：睡眠时间不准确问题
现象：
  实际测试间隔比用户设想长 1-2 秒​
原因：
  measure 的 query 本身需要时间，导致间隔不符预期​
解决方法：​
  分段 sleep 时加入停止条件检查​
  根据测试数量 × 睡眠时间，确定每次测试应停止的时间点​
  检查程序运行时间是否达设定值
  检查用户是否输入停止指令

## Slide 8: 问题 5：测试中误操作导致的问题
现象：​
  程序开始测试后再次按开始测试，导致仪器重复打开报错​
  开始测试后直接按退出，导致数据未存储就退出​
原因：：
  开始测试后，除了停止测试外的不相关控制案件依旧存在，可能导致误操作
解决方法：
  点击开始测试后，将不相关的控制按钮（如设置文件保存地址、开始测试、退出程序）用 packforget 隐藏，在测试结束或用户停止测试后再显示。